## Slide 1: FTC基礎程式
講師：許立穎

## Slide 2: 程式撰寫方式
入門
基礎
進階
blocks
OnBotJava
Android Studio(JAVA)

## Slide 3: STEP1 拿出電腦

## Slide 4: 手機畫面
1
2
WiFi 名稱
WiFi 密碼
寫程式網頁
Notes: 學員先用看的就行
登入利用隊輔的電腦
在這申明為何用隊輔的

## Slide 7
進入編寫程式頁面

## Slide 8
存檔(隨時記得存檔)
程式清單
Notes: Save OpMode: 要記得常存檔，不然可能會發生一堆鳥事，然後辛辛苦苦的程式就沒了。

## Slide 9
Notes: INIT: 先設定好初始的變數資料、預設機械手臂的角度…

## Slide 10: 程式設計的元素
流程控制
迴圈
子程式
陣列
跨檔案
資料型態

## Slide 11: 布林值
Ex:
0、1、0.8、-99
資料型態
數值
Ex:
TRUE、FALSE

## Slide 12: 布林值(判斷是否)
TRUE
FALSE
Notes: 布林值是用於判斷目前的狀態
0 or 1

## Slide 13: 布林值(判斷是否)
TRUE
FALSE
條件(程式)
真實情況
OR
Notes: 布林值是用於判斷目前的狀態
0 or 1

## Slide 14: 布林值(判斷是否)
現在是否按下按鈕？
ON
OFF
TRUE
FALSE
ON
Notes: 布林值是用於判斷目前的狀態
0 or 1

## Slide 15: 布林值(判斷是否)
現在是否按下按鈕？
OFF
TRUE
FALSE
ON
OFF
Notes: 布林值是用於判斷目前的狀態
0 or 1

## Slide 16: 流程控制
Logic(邏輯)
如果( )
執行{ }
否則執行{ }
紅綠燈是紅燈
車子停下來
車子持續移動
Notes: 這邊可以造樣造句(加分機會)

## Slide 17
Loops(迴圈、重複執行)
重複偵測當(…)
執行{…}

## Slide 18: 了解手把按鍵
Notes: 介紹蘑菇頭可記錄兩種數值形式

## Slide 19: 確認手把底部的開關已設置到「X」位置
圖片來源: FTC Docs

## Slide 20
Gamepad(手把)
Notes: 提問按鈕名稱
找方塊

## Slide 21
Gamepad(手把)
X
Y
X
Y
※注意y(垂直)軸下為正，上為負
※注意x(水平)軸右為正，左為負
Notes: 因硬體設備問題，Y軸向上(向前)推為負數

## Slide 22
馬達、搖桿數值：-1~1
因此 只能填-1~1之間
Actuators(執行器)
設定馬達轉動方向
正轉
反轉
設定 馬達(名稱) 馬力 為 0(數值)

## Slide 23
Actuators(執行器)
設定馬達轉動方向
正轉
反轉
數值(1~-1)
1對應到FORWARD
-1對應到REVERSE

## Slide 24: 變數(variables)
一個變數必須有名字
相對應於電腦記憶體中的位址
可以更改變數的數值
Notes: 儲存盒子：將變數比喻成裝東西的盒子。這個盒子可以裝各種不同的東西，比如鉛筆、橡皮擦等。你可以說“這個盒子現在裝的是鉛筆，等會兒我們可以把橡皮擦放進去”。這樣，學生可以理解變數是可以存放和更改內容的容器。

## Slide 25: 變數(variables)
drive的數值
Notes: 儲存盒子：將變數比喻成裝東西的盒子。這個盒子可以裝各種不同的東西，比如鉛筆、橡皮擦等。你可以說“這個盒子現在裝的是鉛筆，等會兒我們可以把橡皮擦放進去”。這樣，學生可以理解變數是可以存放和更改內容的容器。

## Slide 26: 控制DC程式範例
圖片來源: FTC Docs

## Slide 27
Servos程式
設定 Servo(名稱) 角度 為 數字(度數/180)
圖片來源: FTC Docs
Notes: https://ftc-docs.firstinspires.org/en/latest/programming_resources/tutorial_specific/blocks/controlling_a_servo/Controlling-a-Servo-%28Blocks%29.html

## Slide 28
Motors程式 Encoder_Mode
設定 馬達(名稱) 模式 為
停止並重置Encoder
使用Encoder
不使用Encoder
使用轉角度模式
介紹 Encoder網站

## Slide 29: 麥克納姆輪程式(Blocks)
麥輪運動學
實際動手頁面