## Slide 1: FTC基本
講師：企鵝
電機

## Slide 3
Notes: 基礎設備
DC 直流馬達
Servo 伺服馬達

## Slide 4
主機板
(Control Hub)
電池
開關
電源設備介紹
轉接線
Notes: Control Hub 就像是人類的大腦一樣，可以用來儲存資料
那電池就像心臟，畢竟不行的話就換一顆就行了
而開關... 對就是開關
電池 $75 = NTD2250
Control Hub $350 = 10500

## Slide 5
主機板
(Control Hub)
電源設備介紹
電源孔
Notes: Control Hub 就像是人類的大腦一樣，可以用來儲存資料
那電池就像心臟，畢竟不行的話就換一顆就行了
而開關... 對就是開關
開關要換個新的圖片
＃ 動手組裝看看

## Slide 6
電源設備介紹
馬達孔
訊號線孔
主機板
(Control Hub)
Notes: Control Hub 就像是人類的大腦一樣，可以用來儲存資料
那電池就像心臟，畢竟不行的話就換一顆就行了
而開關... 對就是開關
開關要換個新的圖片
＃ 動手組裝看看

## Slide 7
電源設備介紹
主機板
(Control Hub)
伺服馬達孔
Notes: Control Hub 就像是人類的大腦一樣，可以用來儲存資料
那電池就像心臟，畢竟不行的話就換一顆就行了
而開關... 對就是開關
開關要換個新的圖片
＃ 動手組裝看看

## Slide 8
電源設備接線
※不容易督不進去就是錯邊了!!!
Notes: Control Hub 就像是人類的大腦一樣，可以用來儲存資料
那電池就像心臟，畢竟不行的話就換一顆就行了
而開關... 對就是開關
開關要換個新的圖片
影片要能停下來
＃ 動手組裝看看

## Slide 9
馬達 DC Motors
TETRIX 12V TorqueNADO DC Motor
馬達轉接線
※ 紅接紅，黑接黑!!!
Notes: 念完整的規格 $37.5 = 1125
正負端子
給時間動手操作

## Slide 10
馬達接線注意事項
※ 紅接紅，黑接黑!!!
※不容易督不進去就是錯邊了!!!

## Slide 11
伺服馬達 Servos
專門為了精確運動而設計
基礎的Servo的運動範圍 0°~ 180°
並無防呆裝置(接線順序: 黑紅黃)
Notes: Servo $15 = NTD450
接線順序（黑紅黃）
圖片要清晰
介紹control hub 接 servo的孔位

## Slide 12
Notes: Control Hub 通電後會發出無線訊號，然後手機便可以利用Wi-Fi 的方式接收訊號

## Slide 13
選取程式(手動)
開啟、繼續執行、停止
選單
連接搖桿
手機電量
網路名稱
機器人電池電量
選取程式(自動)
Notes: 利用動畫猜猜看介面功能

## Slide 14: 手機畫面
1
2
WiFi 名稱
WiFi 密碼
寫程式網頁
Notes: 學員先用看的就行
登入利用隊輔的電腦
在這申明為何用隊輔的

## Slide 15
註冊馬達名稱(很重要!!!)
STEP1: 點擊選單
STEP2: 點擊Configure Robot
Notes: Configure Robot(配置機器人)
要讓他們每個人輪流實際動手

## Slide 16
註冊馬達名稱
STEP3: 點擊New
STEP4: 點擊Control Hub Portal
※ 如果沒看到字要記得Scan喔~
Notes: 要記得Scan
營隊開始前先註冊好小隊個別帳號

## Slide 17
註冊馬達名稱
STEP6: 點擊Motors
STEP5: 點擊Control Hub

## Slide 18
註冊馬達名稱
STEP7: 選擇對應孔位
STEP8: 選擇使用馬達
(Tetrix Motor)
STEP9: 開始命名
0
1
2
3

## Slide 19
STEP10:點擊Donex3
註冊馬達名稱
STEP11:點擊Save

## Slide 20
STEP12:命名機器設定檔名稱
註冊馬達名稱
STEP13:點擊OK

## Slide 21
遙控端(手機、手把)
Notes: On The Go

## Slide 23: STEP1 拿出電腦
測試手把
搜尋測試手把網站
https://hardwaretester.com/gamepad
Notes: 按鈕數 = 13顆
改圖片
猜猜看按鈕幾顆